لوگو

دستورالعمل

آناليز حالات خرابي بالقوه و آثار آن (FMEA)

WRQA021

| جدول تغييرات |
| --- |
| رديف | شماره بازنگري | تاريخ بازنگري | شرح تغييرات |
| 1 | 01 | --- | انطباق با الزامات مشتری و آخرين تغييرات جزوه FMEA |

(اين سند تحت پوشش نظام کيفيت شرکت شب شکن البرز بوده و هرگونه دخل و تصرف و تکثير آن بدون کسب مجوز از نماينده مديريت اين شرکت مجاز نمي باشد. ضمنا نسخ داراي مهر اعتبار سبز معتبر مي باشد.

|  | تهيه کننده | تائيد کننده | تصويب کننده | تاريخ صدور: ---- | تاريخ ابطال: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام و شهرت |  |  |  | مهر اعتبار | مهر ابطال |
| سمت | مدير كيفيت | نماينده مديريت | مدير عامل |  |  |
| امضاء |  |  |  |  |  |

- هدف:

هدف از اين دستورالعمل شرح آناليز حالات خرابي بالقوه و آثار آن (FMEA)  و راهنماييهايي براي استفاده از اين تكنيك مي باشد. FMEA يك سري فعاليت سيستماتيك است با قصد:

‌- شناسايي و اولويت بندي حالات بالقوه خرابي در يك سيستم، محصول، فرآيند و يا سرويس

- تعريف و اجراي اقداماتي به منظور حذف و يا كاهش ميزان وقوع حالات بالقوه خرابي

- ثبت نتايج تحليل هاي انجام شده به منظور فراهم كردن مرجعي كامل براي حل مشكلات آينده

استفاده از اين تكنيك اقدامي تكميلي ‌در فرآيند ‌براي تعريف موثر آنچه در فرآيند براي جلب رضايت مشتري مي بايست صورت بگيرد.

- محدوده اعتبار:

اين روش براي كليه محصولات تحت پوشش سازمان از جمله محصولات جديد، محصولات تغيير يافته يا زماني كه شرايط استفاده قطعات تغيير نمايد، اجرا مي گردد.

ضمنا با توجه به اينكه طراحي در اين كارخانه موضوعيت ندارد اين رويه فقط در مرحله فرآيند (PFMEA) اجرا مي گردد.

- شرح مسئوليتها:

مسئوليت اجراي اين دستورالمعل بر عهده تيمي متشكل از بخشهاي كيفيت، فني مهندسي، توليد و ديگر بخشهاي مرتبط مي باشد و 
مدير كيفيت مسئوليت نظارت بر حسن عملكرد آنها را برعهده دارد.

- واژگان تعاريف:

ندارد.

- روش اجراء:

براي اجرايFMEA  مطابق فرم آناليز حالات خرابي بالقوه و آثار آن (FMEA)  ( FMQA049 ) عمل مي شود.  نحوه تكميل اين فرم به شرح زير مي باشد:

- نام محصول : شماره سيستم، زير سيستم يا قطعه اي كه تحت آناليز است، در اين قسمت درج مي شود.

- مسئوليت اصلي : نام شركت،‌ بخش يا دپارتمان مسئول درج مي شود.

- شماره FMEA : شماره اي كه به منظور قابليت رديابي به هر FMEA بر اساس دستورالعمل كد بندي اسناد و مدارك تخصيص داده مي شود.

- شماره بازنگري و تاريخ بازنگري : آخرين شماره FMEA  و آخرين تاريخي كه مورد بازنگري قرارگرفته درج مي گردد.

- نام و مدل خودرو : سال، مدل و نام خودرويي كه از نتيجه آناليز فرآيند تاثير مي پذيرد را در اين قسمت ثبت مي شود.

- تاريخ تكميل / انتشار : موعد پيش بيني شده براي تكميل FMEA، در اين قسمت ثبت مي شود.

- اعضاء تيم تهيه كنند : نام و سمت تهيه كنندگان FMEA درج مي شود.

- كاركرد يا وظيفه قطعه / سيستم / فرآيند  Function: در اين قسمت قصد و منظور و يا هدف عملياتي سيستم يا طرح يا فرآيند را با عباراتي مختصر و ساده به شكلي كه شامل نيازمنديها و مشخصات فرآيند باشد تشريح كنيد.

(اگر فرايندي شامل چند مرحله متفاوت باشد كه هر يك حالات خرابي خاصي دارد، هر يك را مي توان به عنوان يك عمليات مجزا در نظر گرفت و آناليز كرد.

- حالت خرابي بالقوه Potential Failure Mode : در PFMEA،‌ حالت خرابي بالقوه حالتي است كه فرآيند مقاصد فرآيند يا طراحي را برآورده نسازد و يا به عبارت ديگر شرحي از عدم مطابقت در آن عمليات خاص مي باشد. حالت خرابي بالقوه مي تواند عامل يك حالت خرابي بالقوه در عمليات بعدي يا معلول يك خرابي بالقوه از عمليات قبلي باشد. در تهيه P FMEA ، فرض مي شود مواد و يا قطعات ورودي سالم هستند. هر حالت خرابي بالقوه براي عملياتي خاص را بر حسب مشخصه قطعه، ‌زير سيستم، سيستم يا فرآيند ليست كنيد. فرض اين است كه خرابي احتمال وقوع دارد، ‌نه اينكه حتما ‌واقع خواهد شد. هنگام تكميل اين ستون بايد به طرح و پاسخگوئي به سئوالاتي چون زير پرداخته شود:

- تحت چه شرايطي ممكن است فرآيند/ قطعه،‌ مشخصات خواسته شده را برآورده نسازد؟

-   به غير از مشخصات مهندسي، مشتري ( مصرف كننده نهايي،‌عمليات بعدي و ….)، از چه چيزي ممكن است ناراضي شود؟

- مقايسه اي با فرآيندهاي مشابه و مرور شكايات مشتري،‌ نقطه آغاز مناسبي مي باشد. به علاوه آگاهي از مقاصد طراحي نيز لازم است. حالات معمول خرابي با عباراتي نظير خم شدن، تغيير شكل دادن، صدمه خوردن، فرسوده شدن ابزار و غيره بيان مي شود.

- آثار بالقوه خرابي Potential Effects of Failure : منظور از آثار بالقوه خرابي، ‌اثر حالت خرابي بر كاركرد ، همانطور كه مشتري درك مي كند. ‌آثار خرابي را بر حسب آنچه مشتري ممكن است توجه يا تجربه كند، ‌شرح بدهيد تاثير حالت خرابي بر همه مشتريان مي بايست برآورده شود. توجه داشته باشيد كه مشتري ممكن است داخلي،‌خارجي، عمليات بعدي يا مصرف كننده نهايي خودرو باشد. اگر كاركرد مي تواند بر ايمني يا عدم تطابق با مقررات كشوري اثر بگذارد،‌ آنرا بيان كنيد.

- شدت  Severity: شدت برآوردي از ميزان جدي بودن تاثير آثار بالقوه خرابي برمحصول و يا مشتري است. اگر مشترئي كه از حالت خرابي تاثير مي پذيرد خط مونتاژ خودرو باشد. برآورد “شدت”‌ممكن است نيازمند تخصص و دانشي فراتر از تيم تكوين كيفيت باشد.

(شايان ذكر است شدت فقط براي اثر خرابي كاربرد داردو با تخصيص رقمي بين 1 تا 10 برآورده مي شود.(رجوع به جدول شماره1)

- کلاسه بندي Classification  : اين ستون مي تواند براي طبقه بندي مشخصه هاي خاص محصول (‌همچون بحراني،‌ كليدي،‌ اصلي و مهم)‌ براي كنترل بيشتر قطعه،‌زير سيستم و سيستم استفاده شود.

(انتخاب رتبه هاي 9 و10 شدت براي حالت خرابي ، نشان دهنده وجود يك مشخصه بحراني در محصول است.

- علل بالقوه خرابيPotential causes of failure  : علل بالقوه خرابي كه عواقب آن وقوع حالت خرابي است را در اين ستون درج نماييد. تا آنجا كه مي توانيد همه عللي كه براي هر حالت خرابي به ذهنتان مي رسد، ‌فهرست كنيد.

علل بالقوه خرابي در PFMEA چگونگي وقوع خرابي تعريف مي شود و بر حسب آنچه كه قابل اصلاح يا كنترل باشد،‌ بيان مي شود. اگر علت شناسايي شده تاثير مستقيم بر حالت خرابي دارد و به عبارت ديگر علت ريشه اي است، اين قسمت از FMEA كامل شده است. اما در مواقعي چند علت بر هم تاثير گذار وجود دارند كه لازم است علت ريشه اي شناسايي شود. علل مي بايست به خوبي تشريح شود تا تلاشهاي اصلاحي بر روي آنها هدف گيري شود.

- وقوع Occarrence : احتمال وقوع هر علت خرابي كه در ستون قبلي درج شده است در اين ستون درج مي شود، ‌اين احتمال را بر مقياس 1 تا  10 تخمين بزنيد. (رجوع به جدول شماره 2 )

در PFMEA فقط آن احتمالات وقوع را كه موجب بروز حالت خرابي مي شوند، در نظر بگيريد. در اينجا به ناتواني در تشخيص پرداخته نمي شود. سيستم رتبه بندي مورد اشاره در جدول شماره 2 مي بايست براي تضمين يكسان بودن معيار،‌مورد استفاده قرار بگيرد. “نرخ احتمال خرابي” بر مبناي تعداد  خرابيهايي كه در طول اجراي فرآيند احتمال وقوع مي دهيم،‌ برآورده مي شود.

در صورت موجود بودن داده هاي آماري مربوط به فرآيندهاي مشابه،‌ مي بايست براي تعيين رتبه وقوع استفاد شود. در ساير موارد، از يك برآورد غير كمي با استفاده از شرح ستون قبل و سوابق اطلاعات مربوط به فرايندهاي مشابه  مي تواند استفاده شود.

- كنترلهاي جاري :

كنترلهاي جاري به دو قسمت تقسيم بندي مي شود.

15-1-كنترلهاي جاري پيشگيرانه Prevention Control  : كه پيشگيري مي كند از علت يا مكانيسم خرابي يا حالت خرابي جهت جلوگيري از وقوع خرابي و يا اينكه نرخ وقوع خرابي را كاهش مي دهد.

15-2-كنترلهاي جاري تشخيصي Detection Control  :  كه حالت يا مكانيسم خرابي يا علت خرابي را مشخص مي نمايد و به اقدامات اصلاحي منجر مي شود.

(در صورتيكه ستون پيشگيرانه در نظر گرفته شده باشد و در صورتيكه اقدامات مندرج در اين ستون تكميل گرديده باشد با توجه به اينكه بر روي علل شكست تاثير مي گذارند مي بايست عدد وقوع توسط تيم مورد بازنگري قرار بگيرد.

- تشخيص  Detection: تشخيص، يك برآورد از قابليت كنترل است كه در ستون كنترلهاي جاري براي تشخيص علل ضعف طراحي يا قابليت تشخيص حالت خرابي (‌پيشنهاد شده) درج مي شود. مقدارتشخيص را برمقياس 1 تا 10 تخمين بزنيد. (رجوع به جدول شماره 3 ).

در PFMEA فرض ميشود كه خرابي اتفاق افتاده است و سپس قابليت همه “كنترلهاي جاري فرآيند” را براي پيشگيري از ارسال قطعه اي كه داراي حالت خرابي يا عيب باشد،‌ برآورده كنيد. به دليل اينكه رتبه وقوع پايين است، ‌سريع داوري نكنيد كه رتبه تشخيص پايين است. بلكه قابليت كنترلهاي فرايند را در صورت وقوع (‌هر چند با احتمال كم) حالت خرابي ارزيابي كنيد تا ا ز وقوع احتمالي آن هم بتوانيد پيشگيري كنيد.

- نمره اولويت ريسك  (RPN): نمره اولويت ريسك (RPN)،‌حاصلضرب شدت (S)، وقوع (O) و تشخيص (D)  مي باشد:

(S) ×  (O) ×   RPN = (D)

اين عدد مي بايست مبناي اولويت بندي حالات خرابي باشد. RPN ،‌ رقمي بين 1 تا 1000 مي تواند داشته باشد براي اين منظور ابتدا برروي 10% RPN بالا تمركز و اقدامات اصلاحي مقتضي جهت كاهش آنها را اتخاذ نمايد. به طور عموم، فارق از نتيجه RPN، ‌توجه خاصي مي بايست معطوف حالاتي شود كه شدت (S) آنها بالاتر از8 است.

- اقدامات پيشنهادي : بعد از اولويت بندي حالات خرابي بر مبناي رقم RPN ،‌ اقدامات اصلاحي/ پيشگيري مي بايست ابتداء معطوف موارد اولويت دار و بحراني شود. قصد و نيت هر اقدام پيشنهادي مي بايست به ترتيب بر كاهش رتبه “شدت” ، “ وقوع” و “ تشخيص” باشد اگر هيچ اقدامي براي يك علت خاص توصيه نشده است، اين تصميم را با درج “ ندارد” در اين ستون مشخص كنيد.

رتبه وقوع را فقط به وسيله حذف يا كنترل يك يا چند علت حالت خرابي با بازنگري مي توان كاهش داد رتبه شدت نيز فقط با بازنگري در طراحي ميسر است.

در PFMEA اگر براي مثال، علل كامل درك نشده است،‌ اقدام اصلاحي پيشنهادي مي تواند بعد از طراحي آزمايشات (DOE) تعيين شود. در همه مواردي كه اثر حالت خرابي بالقوه شناسايي شده مي تواند خطرجاني براي پرسنل توليد داشته باشد،‌اقدامات اصلاحي مقتضي براي پيشگيري از حالت خرابي نيز از طريق حذف يا كنترل علل مي بايست مشخص شود. ‌FMEA ارزش كمي بدون اتخاذ اقدامات اصلاحي موثر و مثبت خواهد داشت. همه بخشهاي مرتبط موظفند، اقدامات اصلاحي پيشنهادي را به اجراء گذارند.

اقداماتي از قبيل زير مي بايست مد نظر باشد:

- براي كاهش احتمال وقوع،‌ تجديد نظردر فرآيند و طراحي لازم است. مطالعه فرآيند با استفاده از روشهاي آماري مي تواند همراه با بازخور اطلاعات مناسب از عمليات براي بهبود مستمر، اجراء شود.

- تنها با تجديد نظر طراحي مي توان رتبه شدت را كاهش داد.

- براي افزايش احتمال تشخيص، ‌تجديد نظر فرآيند و طراحي الزامي است. معمولا افزايش كنترلهاي تشخيص، پرهزينه بوده و در بهبود كيفيت بي تاثير است. افزايش تناوب بازرسي يك اقدام اصلاحي اساسي نيست و فقط به عنوان يك علاج كوتاه مدت مي بايست استفاده شود. در پاره اي از موارد يك تغيير در طراحي محصول ممكن است براي افزايش تشخيص لازم شود. با تغيير سيستم كنترل هم مي توان احتمال تشخيص را افزايش داد. اما تاكيد و توجه اصلي مي بايست معطوف پيشگيري عيوب شود.

- مسئوليت، هدف و تاريخ تكميل: نام فرد و شخص مسئول انجام اقدامات اصلاحي و پيشنهاد شده در ستون قبل و تاريخ تكميل درج شود.

- اقدامات انجام شده: بعد از انجام اقدامات اتخاذ شده، ‌شرح مختصري از اقدام و تاريخ موثر واقع شدن درج مي شود.

- نتيجه RPN: پس از انجام و به ثمر رسيدن اقدامات، RPN حاصله محاسبه و ثبت مي شود. اگر هيچ اقدامي اتخاذ نشده است،‌ RPN منتج شده را خالي بگذاريد. همه RPN هاي منتج شده را بازنگري كرده و اگر اقدامات بيشتري لازم است،‌مراحل قبلي مجددا تكرار مي شود.

FMEA - ، ‌يك مستند زنده است كه مي بايست همواره بازتاب كننده سطح آخرين طراحي و آخرين اقدامات (حتي آنهايي كه بعدازتوليد انبوه اتفاق مي افتد) باشد. لذا بخشهاي مسئول وظيفه كسب اطمينان از اجرا و كفايت همه اقدامهاي پيشنهاد شده را دارند. به همين منظور FMEA در دوره هاي زماني حداقل يكبار در سال مورد بازنگري قرار مي گيرد. در مواقع ضروري و بنا به تشخيص مدير كيفيت (مانند زمانهايي كه طراحي محصول يا فرايند تغيير مي نمايد )FMEA  محصولات مورد بازنگري قرار خواهند گرفت.

آناليز حالات خرابي و آثار آن (FMEA) يك تكنيك تحليلي است كه به وسيله تيم FMEA به منظور حصول اطمينان،‌ ‌به ميزان ممكن از مورد توجه و اقدام لازم قرار گرفتن، حالات خرابي بالقوه و علل مربوطه انجام مي شود.

در FMEA منظور از مشتري مي تواند مصرف كننده نهايي، عمليات بعدي چون ساخت يا ‌مونتاژ باشد و نيز شامل مهندسين/تيم مسئول طراحي خودرو يا سطوح بالاتر سيستم و مهندسين مسئول فرآيند ساخت، ‌مونتاژ و خدمات هم مي شود.

| جدول شماره 1- معيارهاي پيشنهادي براي ارزيابي شدتFMEA |
| --- |
| رتبه | معيار شدت اثر( مشتری نهائی) اين رتبه بر اثر يک حالت بالقوه خرابي بر مشتري نهايي و يا اثر خرابي در فعاليت هاي توليدي و يا مونتاژ د رمحل توليد ،اختصاص مي يابد ، مشتري نهايي بايد همواره در ابتدا در نظر گرفته شود . اگر هر دو اثر رخ دهد، بزرگترين رتبه را به اثر خرابي اختصاص دهيد. | معيار اثر شكست(فرآيندهای ساخت / مونتاژ) اين رتبه بر اثر يک حالت بالقوه خرابي بر مشتري نهايي و يا اثر خرابي در فعاليت هاي توليدي و يا مونتاژ د رمحل توليد ،اختصاص مي يابد ، مشتري نهايي بايد همواره در ابتدا در نظر گرفته شود . اگر هر دو اثر رخ دهد، بزرگترين رتبه را به اثر خرابي اختصاص دهيد. | اثرخرابي |
| 10 | شدت اثر خيلي بالا وقتيكه حالت شكست بالقوه بدون هشدار قبلي بر عملكرد ايمن خودرو اثر مي گذارد و يا مقررات دولتي را نقص مي كند. | يا ممكن است بدون هشدار قبلي براي اپراتور( ماشين يا مونتاژ ) خطر داشته باشد. | خطرناك بدون هشدار |
| 9 | شدت اثر خيلي بالا وقتيكه با هشدار قبلي حالت شكست بالقوه (خرابي) بر عملكرد ايمن خودرو اثر مي گذارد و يا مقررات دولتي را نقص مي كند. | يا ممكن است با هشدار قبلي براي اپراتور ( ماشين يا مونتاژ ) خطر داشته باشد. | خطرناك باهشدار |
| 8 | خودرو / كار نخواهد كرد ( وظيفه اصلي انجام نمي شود ) | يا 100 درصد قطعات ممكن است اسقاط شوند ،‌در قسمت تعمير درمدت بيشتر از يك ساعت بازسازي انجام شده باشد. | خيلي زياد |
| 7 | خودرو / قطعه كار مي كند ولي با عملكرد نامطلوب، مشتري خيلي ناراضي است. | يا كمتر از 100 درصد قطعات ممكن است جداسازي و اسقاط شوند ، يا خودرو يا قطعه در قسمت تعمير در مدت زماني نيم تا يك ساعت بازسازي شود. | زياد |
| 6 | خودرو / قطعه كار مي كند ولي قطعات عملكرد مناسبي ندارند ، مشتري ناراضي است. | يا كمتر از 100 درصد قطعات ممكن است اسقاط شوند بدون جداسازي يا خودرو / قطعه در زماني كمتر از نيم ساعت در بخش تعميرات تعمير شود. | متوسط |
| 5 | خودرو / قطعه كار مي كند اما راحتي كاربرد آن در يك سطح پايين تر از عملكرد تامين ميگردد. | يا 100 درصد قطعات ممكن است دوباره كاري شود يا خودرو / قطعه خارج از خط ( اما نه در بخش تعميرات ) تعمير شود. | كم |
| 4 | صدا مي دهد، لق مي خورد، صيقل نمي باشد اكثر مشتريان عيب را متوجه مي شوند ( بيش از 75% ) | يا محصولات ممكن است جداسازي شده و بدون اسقاط شدن كمتر از 100 درصد نياز به دوباره كاري داشته باشد. | خيلي كم |
| 3 | صدا مي دهد، لق مي خورد، صيقل نمي باشد 50% مشتريان عيب را متوجه مي شوند. | كمتر از 100% قطعات ممكن است نياز به دوباره كاري داشته باشند، بدون اسقاط ، بصورت On-Line اما خارج از ايستگاه | جزئي |
| 2 | صدا مي دهد، لق مي خورد، صيقل نمي باشد كمتر از 25% مشتريان عيب را متوجه مي شوند. | كمتراز 100% قطعات ممكن است دوباه كاري شوند، بدون اسقاط، بصورت On-Line اما در داخل ايستگاه | خيلي جزئي |
| 1 | بدون اثر قابل تشخيص | بدون اثر يا كم اهميت براي عمليات يا اپراتور | بدون اثر |

| جدول شماره2- معيارهاي پيشنهادي براي ارزيابي وقوع در FMEA |
| --- |
| رتبه | احتمال خرابي | نرخ متحمل خرابي | نسبت صلاحيت فرآيند Ppk |
| 10 | خيلي زياد : خرابيهاي بسيار مكرر | بزرگتر يا مساوي 100 مورد در هر 1000 مورد يا وسيله نقليه | Ppk < 0/55 |
| 9 |  | بزرگتر يا مساوي 50 مورد در هر 1000 مورد يا وسيله نقليه | Ppk ≥ 0/55 |
| 8 | بالا : خرابيهاي مكرر | بزرگتر يا مساوي 20 مورد در هر 1000 مورد يا وسيله نقليه | Ppk ≥ 0/78 |
| 7 |  | بزرگتر يا مساوي 10 مورد در هر 1000 مورد يا وسيله نقليه | Ppk ≥ 0/86 |
| 6 | متوسط :‌خرابيهاي گاه و بيگاه | بزرگتر يا مساوي 5 مورد در هر 1000 مورد يا وسيله نقليه | Ppk ≥ 0/94 |
| 5 |  | بزرگتر يا مساوي 2 مورد در هر 1000 مورد يا وسيله نقليه | Ppk ≥ 1/00 |
| 4 |  | بزرگتر يا مساوي 1 مورد در هر 1000 مورد يا وسيله نقليه | Ppk ≥ 1/10 |
| 3 | پائين : خرابيهاي نسبتا كم | بزرگتر يا مساوي 5/0 مورد در هر 1000 مورد يا وسيله نقليه | Ppk ≥ 1/20 |
| 2 |  | بزرگتر يا مساوي 1/0 مورد در هر 1000 مورد يا وسيله نقليه | Ppk ≥ 1/30 |
| 1 | نادر : احتمال خرابي بعيد | بزرگتر يا مساوي 01/0 مورد در هر 1000 مورد يا وسيله نقليه | Ppk ≥ 1/67 |

| جدول شماره 3- معيارهاي پيشنهادي براي ارزيابي تشخيص در FMEA |
| --- |
| رتبه | معيار تشخيص | انواع بازرسي | بعضي از متدهاي تشخيصي پيشنهادي | تشخيص |
|  |  | C | B | A |  |  |
| 10 | کنترل / کنترل ها به طور حتم فاقد شناسايي هستند | × |  |  | کنترل موجود قادر به شناسايي نيست و يا هيچ کنترلي وجود ندارد. | تقريباغير ممكن |
| 9 | کنترل / کنترل ها احتمالا قادر به تشخيص نيستند. | × |  |  | کنترل فقط به صورت تصادفي و رندم انجام مي شود. | خيلي بعيد است |
| 8 | کنترل / کنترل ها شانس ضعيفي در تشخيص دارند. | × |  |  | کنترل فقط به صورت بازرسي چشمي (100 در صد ) انجام مي شود. | بعيد است |
| 7 | کنترل / کنترل ها شانس ضعيفي در تشخيص دارند. | × |  |  | کنترل فقط به صورت دو بار بازرسي چشمي (100 در صد) انجام مي شود. | خيلي كم |
| 6 | کنترل / کنترل ها ممکن است قادر به تشخيص باشند. | × | × |  | کنترل با استفاده از روش هاي نموداري مثل SPC ( وصفي و يا کمي ) انجام مي شود. | كم |
| 5 | کنترل / کنترل ها ممکن است قادر به تشخيص باشند. |  | × |  | کنترل با استفاده از ابزارهاي کمي و پس از ترک قطعات از ايستگاه توليد ، انجام مي گيرد ( 100 درصد ) و يا با استفاده از گيج هاي برو / نرو 100 درصد قطعات بازرسي مي شوند. | متوسط |
| 4 | کنترل / کنترل ها شانس زيادي د رتشخيص دارند. |  | × | × | استفاده از مکانيزم شناسايي خرابي د رعمليات بعدي ( مکانيزم خطا ناپذيري درعمليات بعدي ) و يا استفاده از روش هاي کمي د رتنظيم اوليه عمليات و کنترل قطعات اوليه توليد ( فقط براي علل خرابي ناشي از عدم تنظيم اوليه ) | نسبتا زياد |
| 3 | کنترل / کنترل ها شانس زيادي د رتشخيص دارند. |  | × | × | استفاده از مکانيزم خطا ناپذيري در عمليات توليد و يا استفاده از مکانيزم شناسايي خرابي د رعمليات بعدي به وسيله روشهاي مختلف پذيرش از جمله : تنظيم ، نصب ، صحه گذاري به طوري که قطعات نا منطبق قابل پذيرش نيستند. | زياد |
| 2 | کنترل / کنترل ها تقريبا به طور حتم قادر به تشخيص هستند. |  | × | × | مکانيزم خطاناپذيري د رعمليات توليد ( اندازه گيري اتوماتيک به همراه مکانيزم خودکار قطع عمليات ) قطعات نا منطبق نمي توانند ا زفرآيند خارج شوند. | خيلي زياد |
| 1 | کنترل / کنترل ها به طور حتم قادر به تشخيص هستند. |  |  | × | قطعات نامنطبق توليد نمي شوند زيرا آيتم در طراحي محصول يا طراحي فرآيند خطا ناپذير شده است. | حتمی است |

نوع روش های بازرسی:

A – روشها ی خطاناپذيری

B – روشها ی اندازه گيری کمی

C – روشهای بازرسی وصفی

- مستندات مرتبط:

| - فرم آناليز حالات خرابی بالقوه و آثار آن (FMEA) | FMQA049 |
| --- | --- |

- توزيع نسخ:

# Text boxes

تعداد صفحه: 8